UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

LABORATÓRIO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS - LASHIP

SÍMBOLOS DE GRANDEZAS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS

Prof. Victor Juliano De Negri, Dr. Eng.

Florianópolis, junho de 2023

(Primeira versão: setembro de 2002)

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	1

2	NOMENCLATURA DE GRANDEZAS	1

2.1	Grandezas, parâmetros e variáveis	1

2.2	Coeficientes e fatores	2

2.3	Números e razões	2

3	SÍMBOLOS DE UNIDADES	3

3.1	Unidades em grandezas de dimensão um, radiano e esterradiano	3

3.2	Combinação de símbolos das unidades	3

4	COMPOSIÇÃO DOS SÍMBOLOS DE GRANDEZAS	4

5	CONFIGURAÇÃO DOS SÍMBOLOS DE GRANDEZAS	6

5.1	Símbolos de grandezas	6

5.2	Exemplos de símbolos literais de grandezas	8

5.3	Exemplos de subscritos para grandezas	12

5.4	Subscritos ou sobrescritos referentes a componentes para grandezas	14

5.5	Exemplos de símbolos de grandezas (símbolo literal e subscrito/sobrescrito)	14

5.5.1	Alfabeto Latino	14

5.5.2	Alfabeto Grego	18

6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta uma forma sistematizada para a representação dos símbolos das grandezas para o estudo de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Baseando-se em normas pertinentes a sistemas hidráulicos tais como de vocabulário (ISO 5598 (ISO, 2008)), símbolos gráficos para diagramas (ISO 1219 Partes1 a 3 (ISO, 2012a; ISO, 2012b; ISO, 2016)) e definições de Grandezas (NF E 48-101 (AFNOR, 1984), equivalente a ISO 4391-2 (ISO, 1983)) e NF E 48-100 (AFNOR, 1986), juntamente com informações e definições gerais relacionadas a grandezas e unidades estabelecidas pela ABNT NBR ISO 80000-1 (ABNT, 2012), estabeleceu-se regras para formar uma escrita utilizando símbolos latinos e/ou gregos auxiliados por sobrescritos e subscritos. Definição ampla de símbolos para grandezas associados a diversas áreas são objeto da norma ABNT NBR ISO 80000 em suas partes 1 a 5, e 7 a 12 e da norma ABNT NBR IEC 80000, partes 6, 13 e 14. Símbolos utilizados em tecnologia elétrica são encontrados na norma IEC 60027-1 (IEC, 2005), os quais também são necessários no projeto de sistemas eletro-hidráulicos e eletropneumáticos.

Esta notação visa aproximar os campos industrial e acadêmico, uma vez que é fundamentada em normas internacionais. Um importante aspecto é a correlação da grandeza ao componente que está sendo descrito como, por exemplo, quando estiver representando o símbolo de deslocamento de carretel, dever-se-á indicar a qual válvula do circuito se refere, uma vez que haverá vários possíveis deslocamentos de carretel no circuito como um todo. Para a designação de componentes, utilizar-se-á a notação apresentada nas normas de diagramas de circuitos hidráulicos e pneumáticos (ISO 1219-2 (ISO, 2012b).

Conforme apresentado a seguir, é dada a opção de indicação de componentes por meio sobrescritos ou subscritos. O uso de sobrescritos, designando o componente associado, é indicado somente a sistemas de maior porte, onde há um número razoável de componentes, possivelmente mais que três. Para o leitor, a compreensão do sistema será simplificada, já que as grandezas com mesmo significado estarão representadas pelos mesmos símbolos nos diferentes componentes, a exceção do sobrescrito. No caso de sistemas de menor porte, é possível fazer referência ao componente incluindo um símbolo como subscrito, sem uso de sobrescrito.

As partes das normas ABNT NBR ISO 80000 e ABNT NBR IEC 80000 estão disponíveis no site da ABNT para pessoas vinculadas à UFSC, mediante acesso via site da Biblioteca Universitária (BU). Recomenda-se também a leitura do VIM - Vocabulário Internacional de Metrologia (INMETRO, 2012) que contém diretrizes referentes à nomenclatura de grandezas e unidades de medida.

NOMENCLATURA DE GRANDEZAS

Grandezas, parâmetros e variáveis

GRANDEZA:

Conforme estabelecido em VIM 2012 (INMETRO, 2012), ‘grandeza’ é a propriedade de um fenômeno, corpo ou substância, que pode ser expressa quantitativamente sob a forma de um número e de uma referência. Em inglês, este termo é expresso como ‘quantity’. O termo ‘grandeza’ engloba parâmetros e variáveis.

PARÂMETRO:

No âmbito da Física, o ‘parâmetro’ é uma grandeza constante fixa.

VARIÁVEL:

Uma ‘variável’ é uma grandeza que muda em relação a outra grandeza. Existem dois tipos principais de variáveis em um determinado sistema, conhecidas como variáveis independentes e variáveis dependentes. Variáveis independentes são as variáveis que são impostas (causas ou entradas) ou que são naturalmente imutáveis (como o tempo contínuo ou discreto).

Coeficientes e fatores

Com base na ABNT NBR ISO 80000-1 (ABNT, 2012), ‘coeficiente’ ou ‘fator’ é o termo usado para denominar uma grandeza que estabelece proporcionalidade entre duas outras grandezas. Por exemplo, a grandeza  na equação  é denominado de coeficiente ou fator.

COEFICIENTE:

Convém que o termo ‘coeficiente’ seja utilizado quando as duas grandezas A e B tiverem dimensões diferentes. Algumas vezes o termo ‘módulo’ é utilizado ao invés de ‘coeficiente’. Como exemplos, pode-se citar:

Coeficiente de expansão linear [1/K]:

Módulo de elasticidade [Pa]:

FATOR:

O termo ‘fator’ é preferencialmente usado quando as duas grandezas A e B tiverem a mesma dimensão. Por exemplo:

Fator de potência [1]:

Porém, é comum o uso do termo ‘coeficiente’, mesmo estabelecendo relações com grandezas de unidades iguais como, por exemplo:

Coeficiente de atrito [1]:

Números e razões

NÚMERO:

Algumas combinações adimensionais de grandezas são chamadas de números característicos e levam o termo ‘número’ em seus nomes. Por exemplo:

Número de Reynolds [1]:

RAZÃO:

‘Razão’ é a denominação muitas vezes empregada para quocientes adimensionais. Por exemplo:

Razão de calores específicos [1]:

No caso de razões menores que 1, algumas vezes o termo ‘fração’ é adotado. Por sua vez, o termo ‘índice’ é utilizado em vez do termo ‘razão’, mas a norma ABNT NBR ISO 80000-1 (2012) não recomenda.

SÍMBOLOS DE UNIDADES

Unidades em grandezas de dimensão um, radiano e esterradiano

GRANDEZA DE DIMENSÃO UM:

Conforme tratado na seção de introdução das normas ABNT NBR ISO 80000-x (como em ABNT (2012)), a unidade coerente para qualquer grandeza de dimensão um, também chamada de grandeza adimensional por razões históricas, é o número um, símbolo 1. Quando o valor de uma tal grandeza é expresso, o símbolo da unidade 1 não é geralmente escrito explicitamente. Por exemplo:

- Índice de refração  (de dimensão um e cuja unidade é 1): Expresso como, por exemplo,  (sem unidade após o número).

RADIANO E ESTERRADIANO:

Angulo plano é geralmente expresso como razão de dois comprimentos e o ângulo sólido como a razão de duas áreas. Assim, em 1995, o CGPM especificou que, no SI, o radiano, símbolo rad, e o esterradiano, símbolo sr, são unidades derivadas adimensionais. Isto implica que as grandezas ângulo plano e ângulo sólido são consideradas grandezas derivadas de dimensão um. As unidades radiano e esterradiano são então iguais a um; elas podem ser omitidas ou podem ser usadas em expressões para unidades derivadas para facilitar a distinção entre grandezas de naturezas diferentes, mas tendo a mesma dimensão (ABNT, 2007).

Apesar do radiano ser grandeza de dimensão um, não se utiliza o símbolo 1 em substituição ao rad pois resultaria em interpretação errônea da unidade da grandeza. Por exemplo:

- Frequência pode ser expressa em rad/s ou em Hz (=1/s), porém os valores não são iguais já que .

Combinação de símbolos das unidades

Segundo ABNT NBR ISO 80000-1 (ABNT, 2012), uma unidade composta, formada pela multiplicação de duas ou mais unidades, deve ser indicada por uma das seguintes maneiras:

Nm = Nm = N m = Nm

A última forma, escrita sem espaço, não pode ser utilizada quando uma das unidades for o mesmo que o símbolo de um prefixo. Este é o caso para ‘m’, metro e mili, e para ‘T’, tesla e tetra. Por exemplo: mN significa milinewton, e não metro newton.

No LASHIP, sugere-se utilizar as unidades separadas por espaço, visto que o ponto () e o sinal de multiplicação () teriam que ser editados pelo editor de equações.

Uma unidade composta, formada pela divisão de uma unidade por outra, deve ser indicada por uma das seguintes maneiras:

m/s = ms-1 = m s-1

A exponenciação tem prioridade sobre a multiplicação e a divisão. Uma barra inclinada (/) não pode ser seguida por um sinal de multiplicação ou um sinal de divisão na mesma linha, a menos que se insiram parênteses para evitar qualquer ambiguidade. Em casos complicados, potências negativas ou uma barra horizontal podem ser utilizadas.

Observações:

- Símbolos das unidades devem ser escritos em fonte tipo normal. Nunca use itálico.

- A primeira letra do nome por extenso de unidades é minúscula, incluindo nomes próprios: Ex.: newton, pascal etc.

- A redação e leitura de unidades por extenso flexiona em número (singular/plural): Para nomes próprios, se adiciona o ‘s’: 1 newton, 12 newtons; 1 pascal, 13 pascals; Demais unidades, flexiona-se conforme regras gramaticais: 1 metro, 15 metros; 1 bar, 2 botecos (brincadeira... 2 bares) etc. Hertz é um substantivo de dois números, logo: 1 hertz, 2 hertz.

- Os símbolos das unidades nunca flexionam em número: 1 m, 15 m; 1 N, 12 N.

COMPOSIÇÃO DOS SÍMBOLOS DE GRANDEZAS

ELEMENTOS DO SÍMBOLO:

A representação simbólica a ser adotada no LASHIP é apresentada na Figura 1 e compõe-se do símbolo literal () propriamente dito, o subscrito () e o sobrescrito (). Nesta figura, para cada um destes elementos estão definidos a formatação, a aplicação e a utilização. No caso de sistemas com maior número de componentes pode ser conveniente utilizar o sobrescrito para identificação de componentes.

Figura 1 - Representação simbólica de variáveis e parâmetros

REGRAS GERAIS DE EMPREGO DE SÍMBOLOS:

As regras gerais de emprego de símbolos utilizadas neste documento são aquelas definidas na norma ABNT NBR ISO 80000-1 (2012), quais sejam:

- Os símbolos das grandezas são sempre escritos em tipo itálico (inclinado), independentemente do tipo utilizado no resto do texto.

- Nenhuma recomendação é feita ou sugerida sobre a fonte de tipo itálico, na qual os símbolos das grandezas devem ser impressos. (Tem-se adotado no LASHIP o padrão do Microsoft Word, isto é, Cambria Math, como fonte dos símbolos).

- Quando, em um determinado contexto, grandezas diferentes têm o mesmo símbolo literal ou quando, para uma grandeza, aplicações diferentes ou valores diferentes forem de interesse, uma distinção pode ser feita através do uso de subscritos.

- Os seguintes princípios se aplicam para a impressão de subscritos:

- Um subscrito que representa o símbolo de uma grandeza física ou uma variável matemática, tal como um número de ordem, é impresso em tipo itálico (inclinado).

- Outros subscritos, como aqueles que representam palavras ou números fixos, são impressos em tipo romano (vertical). (Neste manual, não se segue esta orientação e adota-se tipo itálico para todos os subscritos).

SÍMBOLO LITERAL DA GRANDEZA:

Conforme a ABNT NBR ISO 80000-1 (ABNT, 2012), os símbolos das grandezas são geralmente letras únicas dos alfabetos grego ou latino, às vezes com subscritos ou outros sinais de modificação, como é o caso da vazão volumétrica () e da vazão mássica () definidos na ABNT NBR ISO 80000-4 (ABNT, 2007). Quando formados por duas letras, a primeira deve ser maiúscula e a segunda minúscula como, por exemplo, o Número de Reynolds () e o Número de Mach ().

CONFIGURAÇÃO DOS SÍMBOLOS DE GRANDEZAS

Símbolos de grandezas

Com base na norma NF E 48-101 (AFNOR, 1984), seguem abaixo recomendações para a utilização de sobrescritos e subscritos.

SOBRESCRITOS:

Os sobrescritos somente serão utilizados quando houver necessidade de esclarecer a que sistema a grandeza está associada e a inclusão desta informação como subscrito tornaria a representação confusa.

SUBSCRITOS:

Se dois ou mais subscritos são exigidos, a IEC 60027-1 (IEC, 2005) recomenda que eles sejam separados por espaço. Como o uso do espaço pode não deixar claro a vinculação destes com o símbolo literal, no LASHIP adota-se o símbolo gráfico subtraço (underline) para representação de subíndices concatenados. Somente em situações em que o uso do subtraço não for possível, adotar a separação por espaço.

Quando uma grandeza já possui subscrito na sua definição (por ex.: , ), o primeiro subscrito a ser adicionado não deverá ter separação como, por exemplo:

- Vazão volumétrica de controle: 		;

- Coeficiente de descarga do orifício:	.

O subscrito subsequente será separado por espaço ou subtraço, por ex.:

- Vazão volumétrica de controle na válvula V1:	 ou ;

- Coeficiente de descarga do orifício da válvula V1:	 ou .

A ordenação dos subscritos para utilização junto aos símbolos literais é estabelecida como:

1° subscrito: Domínio/Meio/Fenômeno associado

2° subscrito: Localização da grandeza (inclui o elemento (parte) de um coponente)

3° subscrito: Forma de obtenção da grandeza

4° subscrito: Condição operacional

5° subscrito: Componente/sistema a que se aplica o símbolo (caso não se empregue sobrescrito para identificar o componente).

Na Seção 5.3, estas cinco categorias de subscritos estão exemplificadas. Aqui cabe destacar que a categoria ‘localização da grandeza’, inclui-se também o elemento (parte) de um componente. Para a designação deste tipo de subscrito, faz-se as seguintes sugestões:

- Designação de câmaras: como estas muitas vezes estão ligadas a vias (portas) do componente hidráulico ou pneumático, orienta-se denominá-las com letras maiúsculas, principalmente no caso da hidráulica, e por números no caso da pneumática. Assim, as câmaras que estiverem sujeitas a mesma pressão que existe na porta, terão o nome correspondente (A, B, P, T, x, y) ou (1, 2, 3, 4, 5, 12, 14). Por exemplo, a pressão nestas câmaras seria designada por: , , ,  etc. Câmaras internas poderão ser designadas por outras letras ou números.

- Orifícios em válvulas: sugere-se designá-los por números, sem necessidade de emprego do subscrito ‘’ (letra ‘o’ minúscula). Por exemplo, havendo 4 orifícios em uma válvula, pode-se representar:

- Vazão volumétrica através dos orifícios 1, 2, 3 e 4:	, ,  e .

Se houver somente um orifício, ou sendo o orifício principal em uma linha de escoamento, utilizar a letra ‘o’, ou seja:

- Vazão volumétrica através do orifício:			.

- No caso de elementos (partes) como carretéis, molas, solenoides, êmbolos, etc., recomenda-se a denominação destes por uma letra e, havendo mais de um elemento (parte) do mesmo tipo, a utilização de numeração sequencial. Por exemplo, considerando-se uma válvula hidráulica de dois estágios que possui dois carretéis, dois orifícios de controle, uma mola, dois êmbolos e três câmaras, os elementos seriam designados por:

- Carretéis:		, ;

- Orifícios de controle:	, ;

- Mola:			;

- Êmbolos:			, ;

- Câmaras: 		, ,

e as possíveis grandezas associadas seriam:

- Deslocamento dos carretéis: 	,

- Força da mola:			,

Observe que os subscritos  e  são compostos de dois caracteres e, por isto, não são separados por espaço ou subtraço.

A identificação do elemento ao qual a grandeza está relacionada só é necessária quando houver mais de um elemento com o mesmo tipo de grandeza associada. Por exemplo, se houver apenas um deslocamento linear de interesse, este será denominado apenas de .

Exemplos de símbolos literais de grandezas

| Descrição | Símbolo | Unidade SI | Unidade usual | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceleração angular |  | rad/s2 |  |  |
| Aceleração linear |  | m/s2 |  |  |
| Ângulo plano |  | rad |  |  |
| Ângulo de rotação = Deslocamento angular |  | rad |  |  |
| Área, superfície |  | m2 |  |  |
| Calor específico |  | J/(kg k) |  |  |
| Calor específico à pressão constante |  | J/(kg k) |  |  |
| Calor específico à volume constante |  | J/(kg k) |  |  |
| Capacidade de retenção do filtro |  | m |  |  |
| Capacitância mássica |  | Kg/Pa |  |  |
| Capacitância volumétrica |  | m3/Pa |  |  |
| Coeficiente de atrito |  | 1 |  |  |
| Coeficiente de amortecimento viscoso (linear) | ou | N.s/m |  |  |
| Coeficiente de amortecimento viscoso (angular) |  | N s/rad |  |  |
| Coeficiente de descarga |  | 1 |  |  |
| Coeficiente de velocidade |  | 1 |  |  |
| Coeficiente de contração |  | 1 |  |  |
| Coeficiente de vazamento |  | Pa/(m3/s) |  |  |
| Coeficiente de dilatação volumétrica |  | 1/m3 |  |  |
| Coeficiente de dilatação térmica |  | 1/K ou 1/ºC |  |  |
| Coeficiente de expansão linear |  | 1/K ou 1/ºC |  |  |
| Coeficiente de força-corrente |  | N/A |  |  |
| Coeficiente de torque-corrente |  | N m/A |  |  |
| Coeficiente de vazão |  | (m3/s)/(Pa)1/2 |  |  |
| Coeficiente de vazão-pressão |  | m3/(Pa s) |  |  |
| Comprimento |  | m |  |  |
| Condutância mássica |  | Kg/(Pa s) |  |  |
| Condutância volumétrica |  | m3/(Pa s) |  |  |
| Constante de tempo |  | s |  |  |
| Corrente elétrica |  | A |  |  |
| Curso |  | m |  |  |
| Defasagem |  | rad |  |  |
| Deslocamento angular = Ângulo de rotação |  | rad |  |  |
| Deslocamento linear |  | m |  |  |
| Deslocamento volumétrico |  | m3/rad |  |  |
| Diâmetro |  | m |  |  |
| Entalpia específica |  | J/kg |  |  |
| Entropia específica |  | J/(kg K) |  |  |
| Folga radial |  | m |  |  |
| Força |  | N |  |  |
| Frequência |  | Hz=1/s |  |  |
| Frequência (número complexo) (Domínio s) |  | rad/s |  |  |
| Frequência rotacional |  | rev/s | rpm |  |
| Frequência angular ( = 2f = 2n) |  | rad/s |  |  |
| Ganho de pressão (relativo ao deslocamento) | ou | Pa/m |  |  |
| Ganho de pressão (relativo à corrente) |  | Pa/A |  |  |
| Ganho de pressão (relativo à tensão) |  | Pa/V |  |  |
| Ganho - USO GENÉRICO - ACRESCENTAR SUB-ÍNDICE |  |  |  |  |
| Ganho de vazão (relativo ao deslocamento) | ou | m3/(s m) |  |  |
| Ganho de vazão (relativo à corrente) |  | m3/(s A) |  |  |
| Ganho de vazão (relativo à tensão) |  | m3/(s V) |  |  |
| Impedância |  |  |  |  |
| Indutância própria |  | H |  |  |
| Indutância mútua |  | H |  |  |
| Indutância mássica |  | (Pa s2)/kg |  |  |
| Indutância volumétrica |  | (Pa s2)/m3 |  |  |
| Largura | ou | m |  |  |
| Massa |  | kg |  |  |
| Massa específica = Densidade de massa |  | Kg/m3 |  |  |
| Módulo compressibilidade volumétrica |  | Pa |  |  |
| Momento de inércia |  | Kg m2 |  |  |
| Nível de contaminação por contagem numérica |  | Nº partículas / 100 ml |  |  |
| Nível de contaminação por medição gravimétrica |  | mg / 100 ml |  |  |
| Número de Reynolds |  | 1 |  |  |
| Período |  | s |  |  |
| Potência |  | W |  |  |
| Pressão |  | Pa | bar |  |
| Pressão de carga |  | Pa | bar | Ex.: |
| Quantidade de calor |  | J |  |  |
| Raio |  | m |  |  |
| Razão de amortecimento |  | 1 |  |  |
| Relação de transmissão |  | 1 |  |  |
| Rendimento / eficiência |  | 1 |  |  |
| Resistência elétrica |  |  |  |  |
| Resistência mássica |  | (Pa s)/kg |  |  |
| Resistência volumétrica |  | (Pa s)/m3 |  |  |
| Rigidez angular |  | N m/rad |  |  |
| Rigidez (linear) |  | N/m |  |  |
| Variável de entrada (sinal de entrada) |  |  |  |  |
| Variável de saída (sinal de saída) |  |  |  |  |
| Vazão (volumétrica) de controle |  | m3/s. | L/min = Lpm | Ex.: |
| Vazão mássica |  | Kg/s. | L/min = Lpm |  |
| Vazão volumétrica |  | m3/s. | L/min = Lpm |  |
| Velocidade |  | m/s |  |  |
| Velocidade angular |  | rad/s |  |  |
| Velocidade de propagação de ondas |  | m/s |  |  |
| Viscosidade dinâmica (absoluta) |  | Pa s | cP=mPa s |  |
| Viscosidade cinemática (relativa) |  | m2/s | 1 cs = 1x10-6 m2/s |  |
| Volume |  | m3 |  |  |
| Volume específico |  | m3/kg |  |  |
| Temperatura |  | °C |  |  |
| Temperatura absoluta |  | K |  |  |
| Tempo |  | s |  |  |
| Tensão (elétrica) |  | V |  |  |
| Tensão (mecânica) |  | Pa |  |  |
| Torque |  | N m |  |  |
| Trabalho |  | J |  |  |
| Transformada de Laplace da entrada |  |  |  | Utilizar o mesmo símbolo da variável no tempo (se minúscula, NÃO alterar para maiúscula e vice-versa). |
| Transformada de Laplace da saída |  |  |  |  |
| Sinal de diferença de uma variável ou parâmetro qualquer (Sl) |  | - |  | Ex.: Diferença de pressão |
| Sinal de variação (valor relativo) de uma variável qualquer (Sl) |  | - |  | Ex.: : Variação da pressão em relação a pressão na condição 0 |

Exemplos de subscritos para grandezas

| Descrição | Símbolo Preferencial | Símbolo Alternativo | Símbolos Adicionais | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quanto ao domínio/meio/fenômeno: |  |  |  |  |
| Atrito |  |  |  |  |
| Elétrico |  |  |  |  |
| Escoamento do fluido |  |  |  |  |
| Fluido |  |  |  |  |
| Gás |  |  |  |  |
| Hidráulico |  |  |  |  |
| Hidromecânico |  |  |  |  |
| Mecânico |  |  |  |  |
| Perdas |  |  |  |  |
| Pneumático |  |  |  |  |
| Volumétrico |  |  |  |  |
| Quanto à localização da grandeza: |  |  |  |  |
| Ambiente |  |  |  |  |
| Carga (carregamento) |  |  |  |  |
| Elemento (parte) de um sistema. Exemplos: Carretel (em válvula) Pistão (em válvula ou cilindro) Haste (em válvula ou cilindro) Mola |  |  |  |  |
| Externo |  |  |  |  |
| Interno |  |  |  |  |
| Entrada (genérico) |  |  |  |  |
| Saída (genérico) |  |  |  |  |
| Orifício |  |  |  | Letra ‘o’ minúscula |
| Via/linha/câmara de alimentação |  |  |  | Pneumática |
| Via/linha/câmara de alimentação |  |  |  | Hidráulica |
| Via/linha/câmara de trabalho (saída) |  |  |  | Pneumática |
| Via/linha/câmara de trabalho (saída) |  |  |  | Hidráulica |
| Via/linha/câmara de retorno (escape) |  |  |  | Pneumática |
| Via/linha/câmara de retorno |  |  |  | Hidráulica |
| Via/linha/câmara de dreno |  |  |  | Hidráulica |
| Via/linha/câmara/conexão de comando |  |  |  | Hidráulica |
| Via/linha/câmara/ de comando |  |  |  | Pneumática |
| Conexão de comando / controle |  |  |  | Elétrica |
| Quanto à forma de obtenção da grandeza: |  |  |  |  |
| Efetivo |  |  |  |  |
| Entre vias P e A |  |  |  |  |
| Geométrico |  |  |  |  |
| Média aritmética |  |  |  |  |
| Média integral |  |  |  |  |
| Medido |  |  |  |  |
| Radial |  |  |  |  |
| Parcial |  |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |  |
| Teórico |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Útil (líquida) |  |  |  |  |
| Quanto à condição operacional |  |  |  |  |
| Condição inicial ou condição central de operação |  |  |  |  |
| Condições nominais |  |  |  |  |
| Condições limites de funcionamento |  |  |  |  |
| Condições aceitáveis (admissíveis) |  |  |  |  |
| Condições de pico |  |  |  |  |
| Condições uniformes de funcionamento (regime permanente) |  |  |  |  |
| Condição de regulagem/ajuste | ou |  |  |  |
| Condição de teste |  |  |  |  |
| Condição seca (sem umidade) |  |  |  |  |
| Condição genérica de operação |  |  |  |  |
| Estado operacional | . |  |  |  |
| Atraso |  |  |  | Tempo de.. |
| Resposta |  |  |  | Tempo de.. |
| Subida |  |  |  | Tempo de.. |
| Acomodação |  |  |  | Tempo de.. |
| Condição (ponto) genérica de operação |  |  |  |  |

Subscritos ou sobrescritos referentes a componentes para grandezas

| Descrição | Símbolo Preferencial | Símbolo Alternativo | Símbolos Adicionais | Observação (Nomenclatura segundo ISO5598) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulador Hidráulico |  |  |  | Accumulator |
| Atuador (Cilindro ou Motor) |  |  |  |  |
| Bomba hidráulica |  |  |  | Hydraulic pump |
| Compressor de ar |  |  |  |  |
| Filtro hidráulico |  |  |  | Hydraulic filter |
| Motor de acionamento |  |  |  | Hydraulic motor |
| Sensor |  |  |  |  |
| Reservatório |  |  |  |  |
| Transmissão hidrostática |  |  |  | Integral transmission |
| Tubulação |  |  |  | Pipe |
| Válvula |  |  |  | Valve |

Exemplos de símbolos de grandezas (símbolo literal e subscrito/sobrescrito)

Alfabeto Latino

| Símbolo | Descrição | Observação |
| --- | --- | --- |
|  | Área do orifício |  |
|  | Área da câmara A, Área da câmara B |  |
|  | Área de seção transversal do j-ésimo segmento da tubulação |  |
|  | Aceleração máxima |  |
| ou | Coeficiente de amortecimento viscoso do pistão do atuador A1 |  |
|  | Coeficiente de descarga no orifício 1 |  |
|  | Coeficiente de vazamento interno |  |
| ou | Deslocamento volumétrico efetivo da bomba P |  |
|  | Deslocamento geométrico |  |
| ou | Diâmetro interno da tubulação |  |
|  | Diâmetro nominal da válvula V |  |
|  | Força de atrito |  |
|  | Força da carga |  |
|  | Força de escoamento |  |
|  | Força útil aplicada a carga |  |
|  | Força para movimentar o carretel | ; |
|  | Força mínima de regulagem |  |
|  | Corrente nominal |  |
|  | Momento de inércia à seco (sem fluido) |  |
|  | Momento de inércia do fluido |  |
|  | Coeficiente de vazão – pressão no ponto de linearização zero |  |
|  | Coeficiente de força de escoamento |  |
|  | Ganho de pressão (relativo ao deslocamento) nas portas A e B |  |
| ou | Ganho de vazão (relativo ao deslocamento) no ponto de linearização zero da válvula V1 |  |
|  | Ganho de vazão relativo à corrente no ponto de linearização zero |  |
|  | Ganho de vazão relativo à tensão no ponto de linearização zero |  |
|  | Ganho de vazão relativo ao deslocamento no ponto de linearização zero |  |
|  | Coeficiente de vazão (total) |  |
|  | Coeficiente de vazão parcial (entre duas vias) |  |
| ou | Rigidez (mola) |  |
|  | Indutância mássica (do fluido) |  |
|  | Indutância (da bobina do solenoide) |  |
|  | Massa da carga |  |
|  | Massa do embolo do cilindro; |  |
|  | Massa de fluido efetiva do fluido |  |
|  | Massa total |  |
| ou | Massa a seco (sem fluido) |  |
|  | Pressão nas câmaras ou nas vias A, B |  |
|  | Pressão de carga |  |
|  | Pressão de retorno; |  |
| ou | Pressão de suprimento |  |
|  | Pressão de teste; |  |
|  | Pico de pressão na câmara A |  |
| ou | Potência da bomba P |  |
|  | Potência nominal |  |
| ou | Potência do motor |  |
|  | Potência hidráulica |  |
|  | Potência teórica |  |
| ou | Pré carga no acumulador |  |
|  | Pressão de prova (de teste) |  |
| ou | Pressão real (medida) no acumulador |  |
| ou | Pressão máxima no acumulador |  |
|  | Pressão máxima na câmara A |  |
|  | Pressão mínima |  |
|  | Pressão nominal |  |
|  | Vazão (volumétrica) nas câmaras A e B |  |
|  | Vazão (volumétrica) de controle |  |
|  | Vazão (volumétrica) de controle nominal |  |
|  | Perda por compressibilidade |  |
|  | Perda volumétrica |  |
|  | Perda volumétrica (vazamento) externa |  |
|  | Perda volumétrica (vazamento) interna |  |
|  | Vazão (volumétrica) teórica |  |
| ou | Vazão volumétrica máxima do acumulador |  |
| ou | Vazão volumétrica média do acumulador |  |
|  | Vazão (volumétrica) interna |  |
|  | Vazão mássica interna |  |
|  | Vazão (volumétrica) efetiva |  |
| ou | Vazão na saída (porta A) da bomba P |  |
|  | Resistência mássica do fluido |  |
|  | Resistência volumétrica do fluido |  |
|  | Resistência da bobina a |  |
|  | Tempo de acomodação |  |
|  | Perda de momento / Perda de troque |  |
| ou | Temperatura do fluido |  |
|  | Tempo de regulagem |  |
|  | Tempo mínimo de regulagem |  |
|  | Tempo total de regulagem |  |
|  | Torque efetivo |  |
|  | Torque de regulagem |  |
|  | Torque teórico |  |
|  | Tensão de comando / de controle |  |
| ou | Velocidade do fluido na tubulação Pi |  |
|  | Velocidade do fluido na válvula V |  |
| ou | Volume do gás no acumulador |  |
| ou | Volume inicial do acumulador |  |
|  | Velocidade máxima |  |
|  | Volume da câmara A ou B |  |
|  | Volume de fluido total |  |
|  | Volume total |  |
|  | Volume inicial na câmara / linha A |  |
|  | Largura do pórtico 1; |  |

Alfabeto Grego

| Símbolo | Descrição | Observação |
| --- | --- | --- |
|  | Módulo de compressibilidade efetivo |  |
|  | Diferença de pressão |  |
|  | Diferença de pressão nominal |  |
|  | Diferença de temperatura |  |
| ou | Diferença de pressão total na válvula V | Queda pressão total na válvula V |
| ou | Diferença de pressão parcial na válvula V | Queda pressão parcial na válvula V |
|  | Diferença de pressão entre vias P e A | Queda de pressão entre vias P e A |
| ou | Variação no volume do gás no acumulador |  |
|  | Razão de amortecimento do atuador |  |
|  | Eficiência global |  |
|  | Eficiência hidromecânica |  |
|  | Frequência natural não amortecida |  |

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT. (2012). Grandezas e unidades - Parte 1: Generalidades (NBR ISO 80000-1). Brasil: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 46 p.

ABNT. (2007). Grandezas e unidades - Parte 4: Mecânica (NBR ISO 80000-4). Brasil: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 24 p.

AFNOR. (1986). Transmissions hydrauliques et pneumatiques. Grandeurs, unités et symboles utilisés - Gamme de pressions nominales (NF E 48-100). France: AFNOR. 7 p.

AFNOR. (1984). - Transmissions hydrauliques et pneumatiques. Pompes, moteurs et variateurs - Définitions des grandeurs et letters utilisées comme symbols (NF E 48-101). France: AFNOR. 12 p.

IEC. (2005). Letter symbols to be used in electrical technology: Part 1: General. (IEC 60027-1). Suisse:  International Electrotechnical Commission. IEC 60027-1:1992+AMD1:1997+AMD2:2005.

INMETRO. (2012). VIM 2012 – Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados. Rio de Janeiro: INMETRO. 81 p.

ISO. (2012a). Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams: Part 1 - Graphic symbols for conventional use and data-processing applications (ISO 1219-1). Switzerland: International Organization for Standardization.

ISO. (2012b). Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams - Part 2 - Circuit diagrams (ISO 1219-2). Switzerland: International Organization for Standardization.

ISO. (2016). Fluid power systems and components Graphical symbols and circuit diagrams -- Part 3: Symbol modules and connected symbols in circuit diagrams (ISO 1219-3). Switzerland International Organization for Standardization.

ISO. (2008). Fluid power systems and components: Vocabulary (ISO 5598). 2 ed., Switzerland: International Organization for Standardization. 178 p.

ISO. (1983). Hydraulic fluid power - Pumps, motors and integral transmissions - Parameter definitions and letter symbols (ISO 4391-2). 2. ed. Switzerland: International Organization for Standardization. 10 p.

Prof. Victor Juliano De Negri, Dr. Eng.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

LABORATÓRIO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS – LASHIP

contato@laship.ufsc.br – laship.ufsc.br

Fones: 48 3721 9396 –  48 3721 4123							Atualização: Maio / 2023